## Slide 1
１．３ 表面張力
教科書p. 3-5
空気に接する水面の表面張力
表面張力の大きさ
単位長さ当たりの表面張力
水面の表面には、表面方向に張力が働く。
水平な水面では、どの場所でも同じ張力が作用するため、表面張力を意識しづらいが、小さな水滴や空隙の流れなどでは、表面張力の影響が強くなる。上図、ハスの葉の表面は撥水性がある（正確には、水に対して「乾き」の関係にある、濡れない）ので、しずく状の水滴ができる。
しずくの形状になることは、気球の張力を想像すれば理解できる。
雨粒の形状も、表面張力の影響を強く受けて決まります。
張力のみで「しずく」の形が維持できることは、気球の形状を思い浮かべると理解しやすい

## Slide 2
１．３ 表面張力
教科書p. 3-5
三択クイズ
試験管の中の水面形は？
A
B
メニスカス

## Slide 3
１．３ 表面張力
教科書p. 3-5
毛管現象
サクション
管径が細いほど水が上がる
植物の吸水
土壌の保水
毛細血管に血液が行き渡る仕組み
メニスカス
ペットボトルに挿した細い管で水が汲み上げられる

## Slide 4
１．３ 表面張力
教科書p. 3-5
毛管現象
サクション
メニスカス
液面が上がるのは、水とガラスが「濡れ」の関係にあるから
水銀とガラスは「乾き」なので、水面は下がる
水とハスの葉も「乾き」の関係

## Slide 5
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動（平板上の流れ（下図）では、上の流体は下の流体に比べて、相対的に速く運動する）があると、粘性の作用により、流体内に摩擦力（抵抗）が働く
例えば、この部分には、上の流体は下の流体を流れの方向に引っ張るように力が働き、下の流体は、上の流体を引っ張り戻す（運動を阻止する）ように力が働く

## Slide 6
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動（平板上の流れ（下図）では、上の流体は下の流体に比べて、相対的に速く運動する）があると、粘性の作用により、流体内に摩擦力（抵抗）が働く
摩擦力をイメージするには、「30人31脚」を思い浮かべれば、わかりやすい。
皆が同じ速度で走ると、隊列は直線で、お互いの摩擦は小さい。
走る速度に差があると、隊列が乱れ、速い人は遅い人を引っ張りながら走ることになる。逆に、遅い人は速い人に引っ張られながら走る。
いずれの場合も、二つの力は、
作用・反作用の関係
にある。
例えば、この部分には、上の流体は下の流体を流れの方向に引っ張るように力が働き、下の流体は、上の流体を引っ張り戻す（運動を阻止する）ように力が働く

## Slide 7
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動（平板上の流れ（下図）では、上の流体は下の流体に比べて、相対的に速く運動する）があると、粘性の作用により、流体内に摩擦力（抵抗）が働く
例えば、この部分には、上の流体は下の流体を流れの方向に引っ張るように力が働き、下の流体は、上の流体を引っ張り戻す（運動を阻止する）ように力が働く
この関係式は、すべての流体に成り立つものであるが、
Newton の仮説
と呼ばれている。
この摩擦力は、相対運動の大きさに比例し、以下の式で与えられる。
ここで μ は、流体の物性で、粘性係数と呼ばれる。

## Slide 8
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
粘性の大きさによって、平板上の流れの流速分布は変化する。
極限状態として、粘性がない流体では、一様な流速分布となる。
非粘性流体の
流れ
粘性流体の
流れ
粘性小
粘性大
実在流体はすべて粘性流体である。しかし、水の粘性は小さく、条件によっては、粘性を無視しても差し支えない場合がある。このような場合には、水を非粘性流体として扱うことで、分析が簡単になる（教科書２．５）。

## Slide 9
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
粘性の大きさによって、平板上の流れの流速分布は変化する。
極限状態として、粘性がない流体では、一様な流速分布となる。
slip 条件
非粘性流体の
流れ
粘性流体の
流れ
粘性小
粘性大
粘性流体と非粘性流体では、固体壁に接する部分の流速が異なる。
粘性流体では、固体壁では流速がゼロとなる。滑りを許さないので、これをnon-slip条件という。非粘性流体では、固体壁に沿う流速があっても良い。こちらは、slip条件。
non-slip 条件

## Slide 10
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動（下の図のような流れでは、上の流体は下の流体に比べて、相対的に速く運動する）があると、粘性の作用により、流体内に摩擦力（抵抗）が働く
non-slip 条件
作用・反作用
Newton の仮説
ここで言う「摩擦力」は、正確には力ではなく応力（＝物体や流体の表面や内部の平面に働く単位面積あたりの力）。
例えば、「二重線」の位置で流体を仮想的に切断すると、上の流体の底面と下の流体の上部面が定義でき、お互いに摩擦に相当する力を及ぼし合っている。
単位面積あたりの「摩擦力」は、で表され、せん断応力と呼ぶ。上の図には描かれていないが、二つの面には互いに押し合う力も働いており、これらは面に直交する方向の力なので、直応力と呼ばれる。流体の場合の直応力は特に「圧力」と呼ぶ。応力の単位は、Pa（パスカル=N/m2）。

## Slide 11
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動（下の図のような流れでは、上の流体は下の流体に比べて、相対的に速く運動する）があると、粘性の作用により、流体内に摩擦力（抵抗）が働く
non-slip 条件
作用・反作用
Newton の仮説
cf.) 固体 → ひずみに応じた復元力
Hook の法則
面に垂直な直応力と面に平行なせん断応力を考えるのは、「材料力学」と同じ。材料力学では、これをもとに構造物の変形などを分析するが、流れの科学では、流れの流速や圧力が分析対象となる。

## Slide 12
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動 → 摩擦力 （せん断応力）
non-slip 条件
作用・反作用
Newton の仮説
粘性係数
（ミュー）

## Slide 13
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動 → 摩擦力 （せん断応力）
non-slip 条件
作用・反作用
Newton の仮説
粘性係数
（ミュー）
動粘性係数
（ニュー）
質量（慣性）に対する粘性の大きさ

## Slide 14
１．４ 粘性
教科書p. 5-6
流体内で相対運動 → 摩擦力 （せん断応力）
non-slip 条件
作用・反作用
Newton の仮説
粘性係数
（ミュー）
CGS単位系では、ポアズ（g/(cm s)）
動粘性係数
（ニュー）
CGS単位系では、ストークス（cm2/s）
質量（慣性）に対する粘性の大きさ
水 10x10-3 g/(cm s) 0.01 cm2/s 温度とともに減少
空気 180x10-6 g/(cm s) 0.15 cm2/s 温度とともに増加
20℃
水より空気の方が粘っこい
水は一度流れ出すと、止まりにくい